## Slide 1
PROJECT BRIEF
x: 0.00 y: 0.00 θ: random
Warehouse Cube Sorting · 2026
LLM 보조 로봇 에이전트 프로젝트
LLM이 고수준 작업 감독자가 되어, 창고의 큐브 여섯 개를 색상에 맞는 목적지 패드로 분류하는 자율 에이전트를 설계합니다.
6 cubes
5 pads
3 levels
100 points
Notes: 이 프로젝트는 LLM이 고수준 감독자로서 로봇을 지휘해 창고의 큐브 6개를 색상별 목적지로 분류하게 만드는 과제입니다. 소스 수정 없이 환경 변화에 적응하는 일반적 에이전트를 만드는 것이 핵심.

## Slide 2
01 · THE TASK
과제
NATURAL-LANGUAGE INSTRUCTION
창고에 있는 여섯 개의 큐브를 찾아 각 색상에 맞는 목적지 패드로 분류하세요.
하나의 일반적 에이전트
큐브 색상 순서와 로봇 시작 위치가 바뀌어도 소스 코드를 수정하지 않고 동작해야 합니다.
금지: 고정 스크립트
특정 시작 위치나 색상 구성에서만 동작하는 하드코딩된 action sequence는 어떤 레벨에서도 허용되지 않습니다.
Notes: 모든 팀은 동일한 자연어 과제를 받습니다. 핵심은 색상 순서와 시작 위치가 바뀌어도 소스 수정 없이 동작하는 하나의 일반적 에이전트라는 점.

## Slide 3
02 · ARCHITECTURE PRINCIPLE
LLM의 역할
LLM은 실행 중 고수준 작업 감독자 입니다. 관찰값·메모리·최근 행동 결과를 바탕으로 다음에 무엇을 할지 결정합니다.
HIGH-LEVEL · LLM
의사결정 & 추론
다음 큐브 선택 · target 우선순위
다음 high-level action 결정
실패 후 recovery / retry / skip / stop
hidden instruction 해석
LOW-LEVEL · DETERMINISTIC CODE
실행 & 안전
perception · localization
navigation · manipulation
validation · safety 처리
LLM 응답 검증 후 실행
Notes: LLM은 고수준 추론을 담당하고, perception·navigation·manipulation·validation·safety 같은 저수준 처리는 결정론적 코드가 담당합니다. 역할 분리가 핵심.

## Slide 4
03 · ENVIRONMENT
평가 환경
A
컨베이어 / 큐브 공급 구역
B
red
C
green
D
blue
E
yellow
?
START
FIXED · 고정
목적지 패드 위치
표지판 · 배경색
장애물 배치
색상–패드 매칭 규칙
RANDOM · 무작위
큐브 6개의 색상
로봇 시작 위치
큐브는 매 실행 시작 시 A 구역에 제시되며, 집을 때마다 다음 큐브가 같은 구역에 나타납니다.
Notes: 고정된 창고 환경. 패드 위치·표지판·장애물·매칭 규칙은 고정, 큐브 색상과 로봇 시작 위치만 무작위. 다이어그램으로 배치를 설명.

## Slide 5
03 · ENVIRONMENT
표지판과 색상–패드 매칭
SIGN
의미
A
컨베이어 / 큐브 공급 구역 — 목적지 패드 아님
B .
빨간 배경 — 빨간 큐브 목적지
C .
초록 배경 — 초록 큐브 목적지
D .
파란 배경 — 파란 큐브 목적지
E .
노란 배경 — 노란 큐브 목적지
Notes: 표지판 A는 공급 구역(목적지 아님). B/C/D/E는 각각 빨강/초록/파랑/노랑 큐브의 목적지이며 배경색으로 구분됩니다.

## Slide 6
04 · PROJECT LEVELS
세 가지 프로젝트 레벨
팀은 하나의 레벨을 선택합니다. 정보 제약이 커질수록 난이도와 배점이 함께 올라갑니다.
LEVEL 0
10
Full-State Agent
scene_state 전체 사용
전체 상태 정보·entity ID·entity target go_to 사용. LLM task planning과 의사결정에 집중.
LEVEL 1
20
Adaptive Navigation
카메라 + 추정 좌표
scene_state 없음. perception·memory·좌표 추정·navigation을 결합해 성능을 점진적으로 개선.
LEVEL 2
30
Autonomous Vision
vision-only · go_to 금지
scene_state·좌표 go_to 없음. 카메라와 수동 제어, closed-loop visual feedback만으로 자율 수행.
Notes: 팀은 세 레벨 중 하나를 선택. 레벨이 높을수록 정보 제약이 크고 배점도 큽니다. Level 0은 10점, Level 1은 20점, Level 2는 30점.

## Slide 7
LEVEL 0 · FULL-STATE AGENT
전체 상태 위에서 계획한다
사용 가능
scene_state · 정확한 entity ID
entity target 기반 go_to
카메라 관찰값 (선택)
집중할 것
LLM task planning · 고수준 의사결정
pick / place 실행과 recovery
perception·localization은 요구되지 않습니다. helper: menlo_runner.scene, basics.go_to_entity, Workshop 4의 WorkshopAgent.
entity navigation
result = await ctx.invoke(
"go_to" ,
{
"target": {"kind": "entity" ,
"entity_id": "pad_C" }},
timeout_s=
300 ,
)
Notes: Level 0는 scene_state로 전체 상태를 사용. perception/localization은 불필요. 핵심은 고정 스크립트가 아닌, LLM이 다음 행동을 의미 있게 결정하는 task planner 설계.

## Slide 8
LEVEL 1 · ADAPTIVE NAVIGATION
보고, 추정하고, 접근한다
수행할 것
시각적 target detection
set_velocity로 수동 접근 · pick/place
추정·기록한 좌표 한정 go_to
memory로 이후 navigation 개선
starter: programs/project/en/level_1_starter.py · ko/level_1_starter_ko.py
coordinate navigation
result = await ctx.invoke(
"go_to" ,
{
"target": {"kind": "pose" ,
"pose": {"frame_id": "world" ,
"position": [x, y, 0 ]}}},
timeout_s=
300 ,
)
Notes: Level 1은 scene_state 없음. 카메라로 target을 찾고, set_velocity로 접근하며, 학생이 직접 추정·기록한 좌표에 한해 coordinate go_to를 사용할 수 있습니다.

## Slide 9
LEVEL 2 · AUTONOMOUS VISION
오직 시각으로 자율 주행한다
수행할 것
큐브·패드 detect / track
set_head · set_velocity · visual feedback
장애물 회피 · target loss recovery
LLM은 고수준 planning에 사용
starter: programs/project/en/level_2_starter.py · ko/level_2_starter_ko.py
closed-loop navigation
observe
↓
move briefly
↓
observe again
↓
correct or stop
Notes: Level 2는 scene_state도 coordinate go_to도 없음. 카메라와 수동 제어만으로 closed-loop navigation. observe → move briefly → observe again → correct or stop 흐름.

## Slide 10
05 · PERMISSIONS
레벨별 허용 범위
정보 / 기능
Level 0
Level 1
Level 2
scene_state
허용
불가
불가
정확한 entity ID
허용
불가
불가
entity target go_to
허용
불가
불가
추정 pose go_to
허용
허용
불가
set_velocity · set_head
허용
허용
허용
카메라 관찰값
허용
필수
필수
Text LLM decision loop
필수
필수
필수
Level 1·2는 카메라 입력으로 target 정보를 도출해야 합니다. raw scene_state, 정답 좌표, 정확한 entity ID, global asset map은 사용할 수 없습니다.
Notes: 레벨별 허용 범위 매트릭스. Level 1/2는 카메라로 target 정보를 도출해야 하며 raw scene_state·정답 좌표·정확한 entity ID는 사용 불가.

## Slide 11
06 · REQUIRED AGENT STRUCTURE
필수 LLM 에이전트 구조
모든 팀은 LLM-assisted decision loop를 구현합니다. 실행 중 target selection·recovery·skip·stop·hidden instruction 적응에 LLM이 참여해야 합니다.
observe
→
decide
→
validate
→
act
→
verify
→
update memory
↺
고수준 결정
다음 큐브·target 우선순위·high-level action
실패 대응
recover · retry · skip · stop 판단
검증 우선
학생 코드는 실행 전 LLM 응답을 반드시 검증
Notes: 모든 팀이 구현해야 하는 필수 실행 loop. LLM은 저수준 명령을 직접 생성하지 않고 고수준 reasoning을 담당. 한 번만 호출하는 것은 충분하지 않음.

## Slide 12
06 · STRUCTURED OUTPUT
LLM 응답 스키마
minimum schema
{
"next_action": "search_cube" ,
"target_color": "red" ,
"reason": "A red cube is visible
and not attempted recently."
}
추가 field 가능: retry_limit · memory_update · priority_colors · delivery_limit · recovery_strategy
허용 next_action
search_cube
navigate_to_cube
pick_cube
search_pad
navigate_to_pad
place_cube
recover
skip_target
stop
VLM은 선택 사항 — 표지판 읽기 같은 풍부한 scene understanding에 사용. 필수 구성요소는 structured text-LLM loop.
Notes: LLM은 structured output을 생성하고 학생 코드가 실행 전 검증. 최소 schema와 허용되는 next_action 값 9가지. color가 불필요한 action은 target_color가 null일 수 있음.

## Slide 13
07 · HIDDEN TASK ADAPTATION
숨겨진 지시에 적응한다
기본 목표만 하드코딩하지 말고 자연어 과제를 입력으로 받아야 합니다. final 직전, 공개 과제를 수정하는 hidden instruction이 추가될 수 있습니다.
가능한 변형
지정된 개수의 큐브만 delivery
하나 이상의 큐브 색상 우선 처리
정확한 instruction은 final 전까지 비공개. 평가 중 소스 수정 불가 — prompt·schema·validation·memory로 설계.
유용한 memory field
delivered_count
delivery_limit
priority_colors
held_color
completed_colors
failed_attempts
recent_outcomes
Notes: 에이전트는 자연어 과제를 입력으로 받아야 하며, final 직전 hidden instruction이 추가될 수 있음(개수 제한, 색상 우선). 평가 중 소스 수정 불가이므로 prompt·schema·validation·memory로 처리.

## Slide 14
08 · STARTER & HELPERS
Starter Code와 Helper
helper modules
menlo_runner.scene
menlo_runner.basics
menlo_runner.perception
menlo_runner.navigation
menlo_runner.llm
menlo_runner.agents
자주 쓰는 SDK call
jpeg = await ctx.get_vision("pov" )
status =
await ctx.state("robot_status") await ctx.invoke("set_head" ,
{
"yaw": 0.5, "pitch": 0.2}, timeout_s=10) await ctx.invoke("set_velocity" ,
{
"vx": 0.25, "vy": 0.0, "wz": 0.0 ,
"duration_s": 1.0}, timeout_s=30 )
pick =
await ctx.invoke("pick_entity", {...}, timeout_s=300 )
place =
await ctx.invoke("place_entity", {}, timeout_s=300)
Notes: 학생들이 사용·수정 가능한 helper module과 자주 쓰는 SDK 호출. 비전·상태 조회, set_head, set_velocity, cancel.

## Slide 15
08 · MANUAL CONTROL
set_velocity와 제한
parameters
vx
전진 속도, m/s
vy
왼쪽 방향 속도, m/s
wz
yaw rate, rad/s
duration_s
명령 지속 시간, 초
|vx|, |vy| ≤ 1.5 · |wz| ≤ 0.6
새 set_velocity 명령은 실행 중인 go_to 또는 set_velocity 명령을 대체합니다.
중요 제한
L0 — scene_state · entity ID · entity-target go_to 사용
L1 — 추정·기록한 좌표에 한해 coordinate go_to
L2 — go_to 호출 금지
my_go_to_global — L0 전용
기본 WorkshopAgent — L1·L2 제출에는 그대로 사용 불가
Notes: set_velocity 파라미터와 policy clip 범위. 새 명령은 실행 중인 go_to/set_velocity를 대체. 레벨별 go_to 제한과 WorkshopAgent 사용 제약을 환기.

## Slide 16
09 · EVALUATION FLOW
평가 방식
PRACTICE
개발 단계
무작위 cube-color order와 무작위 robot starting position으로 자유롭게 테스트.
INTERIM
중간 평가
hidden 색상 구성 1개 · hidden 시작 위치 1개. 같은 레벨 팀은 동일 setup. 결과·피드백으로 개선 가능.
FINAL
최종 평가
interim과 다른 hidden 색상·시작 위치 + 선택적 hidden 자연어 instruction 1개. 이 결과가 judging에 사용.
공개 과제는 항상 동일 — Find and sort the six cubes into their matching destination pads. | 평가 중 소스 수정 불가.
Notes: Practice(무작위), Interim(hidden 1세트), Final(다른 hidden + 선택적 자연어 변형). 공개 과제는 항상 동일. 평가 중 소스 수정 불가.

## Slide 17
10 · SCORING
평가 기준 — 총 100점
네 범주의 합으로 채점합니다. 이어지는 슬라이드에서 각 범주의 세부 기준을 다룹니다.
01 Task Performance
40
올바르게 분류한 큐브 수 + delivery당 평균 LLM decision cycle 수
02 Project Level
30
선택한 project level의 제약 안에서의 성공적 수행
03 Hidden Task Adaptation
20
final hidden 자연어 instruction에 소스 수정 없이 대응
04 Engineering & Presentation
10
시스템 설계 · 구현 결정 · 한계 논의의 발표 완성도
Notes: 총 100점. Task Performance 40, Project Level 30, Hidden Adaptation 20, Engineering & Presentation 10.

## Slide 18
10 · SCORING DETAIL
Task Performance — 40점
Task Completion · 30점
0
0
5
1
10
2
15
3
20
4
25
5
30
6
가로축: 올바르게 분류한 큐브 수 · 세로축: 점수
LLM Efficiency · 10점
성공 delivery 1개당 평균 LLM decision cycle 수 로 평가. 평균 cycle이 적을수록 높은 점수.
잘못된 placement는 benchmark 규칙에 따라 감점되거나 run을 종료시킬 수 있습니다.
Notes: Task Performance 40점 = Task Completion 30(분류한 큐브 수) + LLM Efficiency 10(delivery당 평균 decision cycle 수, 적을수록 고득점). 잘못된 placement는 감점 또는 run 종료.

## Slide 19
11 · SCORING DETAIL
Project Level & Hidden Adaptation
Project Level · 30점
Level 0 · Full-State
10
Level 1 · Adaptive Nav
20
Level 2 · Autonomous Vision
30
레벨 제약을 지키며 큐브 최소 3개 이상 delivery → 해당 레벨 최대 점수까지 획득.
Hidden Task Adaptation · 20점
소스 코드 수정 없이 final hidden 자연어 modification을 올바르게 해석·수행하는 능력.
지정된 개수의 큐브만 delivery
하나 이상의 큐브 색상 우선 처리
정확한 instruction은 final 전까지 비공개 — prompt · schema · validation · memory로 대비.
Notes: Project Level 30점 — 선택한 레벨의 제약을 지키며 큐브 3개 이상 delivery 시 최대점. Hidden Task Adaptation 20점 — 소스 수정 없이 final hidden 자연어 변형을 해석·수행.

## Slide 20
12 · SCORING DETAIL
Engineering & Presentation
발표 평가 항목 · 10점
▸
실제 AI-agentic robotics로의 확장
▸
전체 시스템 아키텍처
▸
주요 설계 결정 · 구현 highlight
▸
시스템 안에서 LLM의 역할
▸
validation · recovery 전략
▸
현재 접근 방식의 한계
공통 요구사항 · 전 범주 전제
▸
설계 결정 설명 · 한계 논의
▸
자연어 과제를 입력으로 받기
▸
네 번의 workshop 개념 사용
▸
LLM-assisted decision loop 구현
▸
structured output + 실행 전 validation
▸
status · result · camera로 결과 검증
▸
observation · decision · action · outcome log
▸
navigation · pick · place 실패 recovery
Notes: Engineering & Presentation 10점 — 발표에서 시스템 아키텍처·설계 결정·LLM 역할·validation/recovery·한계·실제 확장을 명확히. 오른쪽은 모든 팀 공통 요구사항.

## Slide 21
13 · WRAP-UP
발표에서 보여줄 것
→
전체 시스템 아키텍처
→
주요 설계 결정과 구현 highlight
→
시스템 안에서 LLM의 역할
→
validation · recovery 전략
→
현재 접근 방식의 한계
→
실제 agentic robotics로의 확장
simulated environment를 넘어, LLM이 지휘하는 자율 에이전트를 설계하세요.
observe → decide → validate → act → verify → update memory ↺
Notes: 마무리. Engineering & Presentation 10점에서 발표해야 할 항목과, 시뮬레이션을 넘어 실제 agentic robotics로의 확장을 강조.